|  | แผนการสอน | หน่วยที่ 14 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | สัปดาห์ที่ 16 |
|  | ชื่อหน่วย การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขข้อขัดข้อง | จำนวน 5 ชั่วโมง |
| หัวข้อเรื่อง 14.1 ข้อขัดข้องภายในเครื่องยนต์ 14.2 ข้อขัดข้องของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 14.3 ข้อขัดข้องระบบจุดระเบิด 14.4 ข้อขัดข้องของระบบหล่อลื่น สาระสำคัญ การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขข้อขัดข้อง จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ถึงสาเหตุที่ทำ ให้เครื่องยนต์เกิดปัญหาโดยจากการวิเคราะห์ ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการไปใช้ปฏิบัติงานได้ เมื่อศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขข้อขัดข้องผู้เรียนจะมีความเข้าใจได้ถึงสาเหตุของปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์และสามารถแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นได้เช่น ข้อขัดข้องที่เกิดในระบบจุดระเบิดและระบบหล่อลื่น ซึ่งทั้ง 2 ระบบล้วนแต่มีความสำคัญต่อเครื่องยนต์เป็นอย่างมากดังนั้นเมื่อผู้เรียนเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็สามารถแก่ไขปัญหานั้นได้ด้วยตนเองและถูกต้อง จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์ 2. สามารถแก้ไขข้อขัดข้องของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 3. สามารถแก้ไขข้อขัดข้องระบบจุดระเบิด 4. สามารถแก้ไขข้อขัดข้องของระบบหล่อลื่น |
| การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขข้อขัดข้อง เมื่อเครื่องยนต์เกิดปัญหาขึ้น การซ่อมแซมหรือการบริการควรจะต้องคำนึงถึงสาเหตุและจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์โดยไม่จำเป็นต้องทำการถอดเครื่องยนต์ออกทั้งหมดเพื่อทำการซ่อมแซมหรือบริการ เพียงแต่ทำการการซ่อมแซมเฉพาะระบบที่เป็นปัญหาเท่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะสามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยเพียงแต่วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้องของปัญหานั้น ๆ เป็นเบื้องต้นเสียก่อน -ดังนั้นการแก้ไขข้อขัดข้องภายในเครื่องยนต์ที่กล่าวมาต่อไปนี้จึง เป็นแนวทางสำหรับการตรวจซ่อมและบริการเครื่องยนต์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจะแยกการวิเคราะห์ การแก้ไขข้อขัดข้องภายในเครื่องยนต์ออกเป็นระบบ ๆ ดังต่อไปนี้ 14.1 ข้อขัดข้องภายในเครื่องยนต์ ตารางที่ 14.1 ปัญหาเสียงดังเกิดจากกลไกขับลิ้น สาเหตุ การแก้ไข 1. ลิ้นขาดการหล่อลื่น 2. ระยะห่างของลิ้นมากเกินไป 3. ก้านลิ้น สึกหรอมาก 4. สปริงลิ้นแตกหัก 5. ลูกกระทุ้งสึกหรอมาก 6. ลูกกระทุ้งไฮดรอลิกไม่ทำงาน 7. ระบบน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าระดับที่กำหนด 1. ตรวจสอบการหล่อลื่นของกลไกลิ้น 2. ปรับตั้งระยะห่างให้ถูกต้อง 3. เปลี่ยนลิ้นใหม่ 4. เปลี่ยนสปริงใหม่ 5. เปลี่ยนลูกกระทุ้งใหม่ 6. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนลูกกระทุ้งใหม่ 7. เติมน้ำมันหล่อลื่นให้ได้ระดับ ตารางที่ 14.2 ปัญหามีเสียงดังที่แบริ่งเพลาข้อเหวี่ยง สาเหตุ การแก้ไข 1. เพลาข้อเหวี่ยงสึกหรอมาก 2. แบริ่งสึกหรอมาก 3. แบริ่งกันรุนสึกหรอมาก 4. น้ำมันหล่อลื่นที่เพลาข้อเหวี่ยงมีความหนืดน้อยเกิดไป 5. แรงดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำ 6. เพลาข้อเหวี่ยงไม่ได้ศูนย์ 1. ปรับซ่อมหรือเปลี่ยนเพลาข้อเหวี่ยงใหม่ 2. เปลี่ยนแบริ่งเพลาข้อเหวียง 3. เปลี่ยนแบริงกันรุน 4. เปลี่ยนน้ำมันหล่อลืนให้มีความหนืดที่เหมาะสม 5. ตรวจสอบแรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6. ปรับซ่อมหรืดเปลี่ยนเพลาข้อเหวี่ยงใหม่ |
| ตารางที่ 14.3 ปัญหามีเสียงเคาะที่ก้านสูบ สาเหตุ การแก้ไข 1. แรงดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำ 2. น้ำมันหล่อลื่นมีความหนืดต่ำ 3. เพลาข้อเหวี่ยงสึกหรอมาก 4. แบริ่งก้านสูบสึกหรอมาก 5. ก้านสูบบิดคด 1.ตรวจสอบแรงดัดของปั้มน้ำมันหล่อลื่น 2. เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นให้มีความหนืดที่เหมาะสม 3. เจียระไนข้อเหวี่ยงหรือเปลี่ยนเพลาข้อเหวี่ยง 4. เปลี่ยนแบริ่งก้านสูบ 5. ตัดก้านสูบหรือเปลื่ยนก้านสูบใหม่ ตารางที่ 14.4 ปัญหาลูกสูบตบข้าง สาเหตุ การแก้ไข 1. กระบอกสูบสึกหรอมาก 2. ลูกสูบสึกหรอมาก 3. สลักลูกสูบยึดแน่นเกินไป 4. การหล่อลื่นน้อยเกินไป 1. คว้านกระบอกลูกสูบและเปลี่ยนลูกสูบให้ได้ขนาดเท่ากัน 2. คว้านกระบอกลูกสูบและเปลี่ยนลูกสูบให้ได้ขนาด 3. ปรับสลักลูกสูบให้ได้ตามข้อกำหนด 4. ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น ตารางที่ 14.5 ปัญหาเสียงดังที่สลัก สาเหตุ การแก้ไข 1. สลักลูกสูบสึกหรอมาก 2. การหล่อลื่นที่สลักลูกสูบน้อยเกินไป 3. บูชรองรับสลักลูกสูบสึกหรอ 1. เปลี่ยนสลักลูกสูบใหม่ 2. ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น 3. เปลี่ยนบูช |
| 14.2 ข้อขัดข้องของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ตารางที่ 14.6 ปัญหาไม่มีน้ำมันเชื่อเพลิงในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง สาเหตุ การแก้ไข 1. ไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมัน 2. รูระบายอากาศที่ถังน้ำมันอุดตัน 3. กรองน้ำมันเชื้อเพลิงอุดตัด 4. ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอุดตัดหรือหักงอ 5. เกิดเวเปอร์ล็อก 6. ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ทำงาน 7. รูเข็มลูกลอยอุดตัน 8. มีอากาศรั่วเข้าท่อน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงกับถังน้ำมันเชื้อเพลิง 1. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง 2. ทำความสะอาดรูระบายอากาศที่ถังน้ำมัน 3. เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 4. ทำความสะอาด ตัดท่อให้ตรง หรือเปลี่ยนใหม่ 5. เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใหม่หรือทำหน้าที่ป้องกันความร้อนที่ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 6. ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน 7. คลายออกและทำความสะอาด 8. ซ่อมแซมรอยรั้ว ตารางที่ 14.7 ปัญหาจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ สาเหตุ การแก้ไข 1. รูระบายอากาศที่ถังน้ำมันอุดตัดเป็นบางส่วน 2. กรองน้ำมันเชื้อเพลิงอุดตันเป็นบางส่วน 3. ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอุดตันหรือหักงอ 4. สปริงปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงอ่อนล้า 5. แผ่นไดอะแฟรมปั๊มฉีกขาด 6. ลิ้นกันกับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุด 7. ยึดปั๊มน้ำมันไม่แน่น 1. ทำความสะอาดรูระบายอากาศที่ถังน้ำมัน 2. เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง 3. ทำความสะอาดหรือตัดท่อส่งน้ำมันให้ตรง 4. เปลี่ยนสะปริงปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 5. เปลี่ยนแผ่นไดอะแฟรม 6. ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 7. ขันโบลต์ยึดปั๊มน้ำมัน ตารางที่ 14.8 ปัญหาปั้มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากหรือมีแรงดันมากเกินไป สาเหตุ การแก้ไข 1. แผ่นไดอะแฟรมปั้มแข็งเกินไป 2. สปริงปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแข็งเกินไป 3. กระเดื่องปั้มค้าง (ไม่มีระยะฟรี) 1. ปรับหรือเปลี่ยนแผ่นไดอะเฟรมใหม่ 2. เปลี่ยนสปริงให้มีความแข็งที่เหมาะสม 3. ปรับระยะฟรีของกระเดื่องปั้ม |
| ตารางที่ 14.9 ปัญหาน้ำมันท่วมในคาร์บูเรเตอร์ สาเหตุ การแก้ไข 1. ระดับลูกลอยสูงเกินไป 2. เข็มลูกลอยปิดไม่สนิท 3. ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงมีแรงดันมากเกินไป 4. ลูกลอยรั่ว 1. ปรับระดับลูกลอยใหม่ 2. เปลี่ยนเข็มลูกลอยใหม่ 3. เปลี่ยนปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีแรงดันต่ำ 4. เปลี่ยนลูกลอยใหม่ ตารางที่ 14.10 ปัญหาเครื่องยนต์สะดุดในขณะเดินเบา สาเหตุ การแก้ไข 1. ระดับลูกลอยต่ำเกินไป 2. ปั้มเร่งน้ำมันในคาร์บูเรเตอร์บกพร่อง 3. ท่อส่งน้ำมันอุดตัน 4. ลิ้นโช๊คปิดเมื่อเครื่องยนต์ร้อน 5. ไส้กรองอุดตัน 6. วงจรเดินเบาอุดตัน 1. ปรับระดับลูกลอย 2. ตรวจสอบลูกสูบปั้มเร่ง 3. ทำความสะอารด 4. ตรวจสอบระบบโช๊ค 5. เปลี่ยนไส้กรองใหม่ 6. ล้างทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ ตารางที่ 14.11 ปัญหาเครื่องยนต์เดินไม่เรียบหรือดับ สาเหตุ การแก้ไข 1. ปรับรอบเดินเบาไม่ถูกต้อง 2. นมหนูเดินเบาอดตัน 3. ส่วนผสมไอดีไม่ถูกต้อง 4. นมหนูไฟฟ้าไม่ทำงาน 5. ลิ้นโช๊คปิด (ขณะเครื่องเย็น ) 1. ปรับรอบเดินเบาใหม่ 2. ล้างทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ 3. ปรับส่วนผสมไอดีให้ถูกต้อง 4. ตรวจสอบการทำงานของนมหนูไฟฟ้า 5. ตรวจสอบการทำงานของลิ้นโช๊ค |
| ตารางที่ 14.12 ปัญหาส่วนผสมบางในขณะความเร็วคงที่ สาเหตุ การแก้ไข 1. ระดับลูกลอยต่ำเกินไป 2. แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยเกินไป 3. ปั้มเร่งไม่ทำงาน 4. ท่อสุญญากาศที่ต่อไปจากจานจ่ายอุดตัน 5. นมหนูหลัดอุดตัน 1. ปรับระดับลูกลอย 2. ตรวจสอบปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง 3. เปลี่ยนลูกสูบปั้มเร่ง 4. ล้างทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ 5. ทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ ตารางที่ 14.13 ปัญหาเครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก (เครื่องเย็น) สาเหตุ การแก้ไข 1. โช๊คปิด 2. น้ำมันท่วมจากการเหยียบคันเร่งมากเกินไปในขณะสตาร์ท 3. ไส้กรองอุดตัน 4. ระดับน้ำมันไม่ถูกต้อง 5. ไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงในคาร์บูเรเตอร์ 6. น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำ 1. ตรวจสอบระบบโช๊ค 2. เหยียบคันเร่งให้อยู่ในต่ำแหน่งลิ้นเร่งเปิดเต็มที่และสตาร์ทเครื่องยนต์ 3. เปลี่ยนไส้กรองอากาศ 4. ปรับระดับน้ำมันให้ถูกต้อง 5. ตรวจสอบระบบน้ำมัน 6. เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้คุณภาพ ตารางที่ 14.14 ปัญหาเครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก สาเหตุ การแก้ไข 1. เกิดเวเปอร์ล็อก 2. น้ำมันท่วมเนื่องจากเหยียบคันเร่ง 3. ไส้กรองอากาศอุดตัน 4. เครื่องยนต์ร้อนจัด 5. ลิ้นควบคุมวามร้อนจากไอเสียบกพร่อง 1. เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพการระเหยตัวต่ำ 2. เหยียบคันเร่งให้ลิ้นเร่งเปิดเต็มที่และสตาร์ทเครื่องยนต์จนติด 3. ทำความสะอาดไส้กรองหรือเปลี่ยนใหม่ 4. ตรวจอบระบบหล่อเย็น 5. ตรวจสอบการทำงานของลิ้นควบคุมความร้อนให้ทำงานเป็นอิสระ |
| ตารางที่ 14.15 ปัญหาปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงมีเสียงดัง (ปั๊มกลไก) สาเหตุ การแก้ไข 1. โบลต์ยึดปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงหลุดหรือคายตัว 2. กระเดื่องปั้มชำรุด 3. สปริงกระเดื่อปั้มหัก 1. ขันโบลต์ยึดปั้มให้แน่น 2. เปลี่ยนใหม่ 3. เปลี่ยนใหม่ ตารางที่ 14.16 ปัญหาถังน้ำมันเชื้อเพลิงและท่อส่งน้ำมันเกิดการยุบตัว สาเหตุ การแก้ไข 1. รูระบายอากาศที่ถังน้ำมันอุดตัน 2. ไส้กรองน้ำมันที่ถังอุดตัน 3. ท่อส่งน้ำมันถูกบีบ 1. ทำความสะอาด 2. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ 3. เปลี่ยนใหม่ |
| ตารางที่ 14.17 ปัญหาสิ้นเปลืองนั้นเชื้อเพลิง สาเหตุ การแก้ไข 1. ใช้ความเร็วสูงเกินไป 2. เร่งความเร็วทันทีทันใด 3. บรรทุกภาระมากเกินไป 4. ลมยางอ่อนเกินไป 5. เบรกค้าง 6. น้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว 7. นมหนูหลัดโตเกินไป 8. โช๊กค้าง (ปิดในขณะเครื่องยนต์ร้อน) 9. ระบบไอเสียอุดตัน 10. ระดับลูกลอยสูงเกินไป 11. หัวเทียนบกพร่อง 12. กำลังอัดต่ำ 13. ครัตซ์ลื่น 14. จังหวะการจุดระเบิดผิด 1. ระมัดระวังในการใช้ความเร็วสูงนาน ๆ 2. พยายามอย่าเร่งเครื่องบ่อยครั้ง 3. หลีกเลี่ยงการบรรทุกของหนัก 4. สูบลมยางให้ได้ตามข้อกำหนด 5. ปรับเบรก 6. ตรวจซ่อมรอยรั่ว 7. เปลี่ยนให้ได้ตามข้อกำหนด 8. ตรวจสอบระดับโช๊ก 9. เปลี่ยนหม้อเก็บเสี่ยงใหม่ 10. ปรับระดับลูกลอยใหม่ 11. ตรวจสอบหัวเทียน 12. ตรวจกำลังอัด 13. ตรวจสอบการทำงานของคลัตซ์ 14. ปรับตั้งจังหวะจุดระเบิดให้ถูกต้อง 14.3 ข้อขัดข้องระบบจุดระเบิด ตารางที่ 14.18 ปัญหาไม่มีประกายไฟที่เขี้ยวหัวเทียน สาเหตุ การแก้ไข 1. หน้าทองขาวสกปรก 2. ระยะห่างหน้าทองขาวชิดเกินไป 3. คอนเดนเซอร์เสื่อม 4. แบตเตอร์รี่ไม่มีไฟ 5. สายไฟวงจรปฐมภูมิหลุดหรือสกปรก 6. คอยล์เสื่อม 7. ไม่มีกระแสไฟที่วงจรปฐมภูมิ 8. แผ่นยึดทองขาวไม่ลงดิน 9. มีความชื้นที่ฝาครอบจานจ่าย 1. เปลี่ยนหน้าทองขาว 2. ปรับระยะห่างหน้าทองขาว 3. เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ 4. ประจุกระแสไฟให้แบตเตอร์รี่ 5. ทำความสะอาดละยึดขั้วให้แน่น 6. เปลี่ยนคอยล์ใหม่ 7. ตรวจสอบวงจรปฐมภมิ 8. ยึดสายดินให้แน่น 9. เช็คทำความสะอาด ตารางที่ 14.19 ปัญหาประกายไฟออกที่เขี้ยวหัวเทียนน้อยมาก สาเหตุ การแก้ไข 1. หน้าทองทองขาวสกปรกหรือไม่ 2. หัวโรเตอร์และขั้วด้านในฝาครอบจานจ่ายไหม้ 3. สปริงหน้าทองขาวหล้า 4. สายไฟแรงสูงเสื่อม 5. ลูกเบี้ยวจานจ่ายสึกหร่อ 6. บูชเพลาลูกเบี้ยวจานจ่ายสึกหรอ 7. คอนเดนเซอร์เสื่อม 8. คอยล์เสื่อม 9. สายไฟวงจรปฐมภูมิสกปรกหรือหลุด 1. เปลี่ยนหน้าทองขาวใหม่ 2. เปลี่ยนฝาครอบจานจ่ายและตัวโรเตอร์ 3. เปลี่ยนสปริงหน้าทองขาว 4. เปลี่ยนสายไฟแรงสูงใหม่ 5. เปลี่ยนลูกเบี้ยวจานจ่าย 6. เปลี่ยนบูชเพลาลูกเบี้ยว 7. เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ 8. เปลี่ยนคอยล์ 9. ทำความสะอาดหรือยึดให้แน่น ตารางที่ 14.20 ปัญหาจุดระเบิดผิดพลาดที่ความเร็วต่ำ สาเหตุ การแก้ไข 1. ระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนมากเกินไป 2. ฉนวนหัวเทียนแตกร้าว 3. หัวเทียนบอด 4. มีประกายไฟออกที่เขี้ยวหัวเทียนน้อยมาก 1. ปรับระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียน 2. เปลี่ยนหัวเทียน 3. เปลี่ยนหัวเทียน 4. ให้แก้ไขตามหัวข้อปัญหามีประกายไฟออกที่เขี้ยวหัวเทียนน้อยมาก ตารางที่ 14.21 ปัญหาการจุดระเบิดผิดพลาดทุกความเร็ว สาเหตุ การแก้ไข 1. หัวเทียนบอด 2. ฉนวนหัวเทียนแตกร้าว 3. ขั้วสายไฟแรงสูงที่หัวเทียนไม่ถูกต้อง 4. ระยะห่างที่เขี้ยวหัวเทียนมากเกินไป 1. เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ 2. เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ 3. ปรับระดับการจุดระเบิดใหม่ 4. ปรับระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนให้ถูกต้อง ตารางที่ 14.22 ปัญหาหน้าทองขาวเสื่อมเร็วกว่ากำหนด สาเหตุ การแก้ไข 1. หน้าทองขาวสกปรก 2. คอยล์จุดระเบิดเสื่อม 3. ปรับระยะห่างหน้าทองขาวไม่ถูกต้อง 4. แรงเคลื่อนไฟแรงสูงมากเกินไป 5. คอนเดนเซอร์เสื่อม 6. ชุดความต้านทานคอยล์จุดระเบิดเสื่อม 1. เปลี่ยนใหม่ 2. เปลี่ยนคอยล์จุดระเบิดใหม่ 3. ปรับตั้งระยะห่างใหม่ 4. ปรับค่าแรงเคลื่อนให้ถูกต้อง 5. เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ใหม่ 6. เปลี่ยนชุดความต้านทานใหม่ ตารางที่ 14.23 ปัญหาคอยล์เสื่อมเร็วกว่ากำหนด สาเหตุ การแก้ไข 1. น้ำมันคอยล์รั่ว 2. ความร้อนจากเครื่องยนต์ 3. แรงเคลื่อนไฟเรงสูงมากเกินไป 1. เปลี่ยนคอยล์ใหม่ 2. เปลี่ยนที่ตั้งติดคอยล์ใหม่ 3. ปรับแรงเคลื่อนไฟแรงสูงให้ถูกต้อง ตารางที่ 14.24 ปัญหาคอนเดนเซอร์เสื่อม สาเหตุ การแก้ไข 1. ได้รับความชื้นมากเกินไป 2. การใช้งานนานๆ 1. เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ใหม่ 2. เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ใหม่ ตารางที่ 14.25 ปัญหาหัวเทียนเสื่อมเร็วกว่าปกติ สาเหตุ การแก้ไข 1. เกลียวเสียในขณะติดตั้งหัวเทียน 2. ใช้หัวเทียนที่มีค่าความร้อนไม่ถูกต้อง 3. เกิดการชิงจุด 4. เกิดดีโทเนชั่น 5. ส่วนผสมไอดีมากเกินไป 1. แรงบิดหัวเทียนไม่ได้ตามที่กำหนด 2. เปลี่ยนหัวเทียนที่มีค่าความร้อนที่ถูกต้อง 3. เปลี่ยนหัวเทียนเย็น 4. เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง 5. ปรับค่าส่วนผสมใหม่ ตารางที่ 14.26 ปัญหาการชิงจุด สาเหตุ การแก้ไข 1. เครื่องยนต์ร้อนจัด 2. มีเขม่าในห้องเผาไหม้ 3. ใช้หัวเทียนร้อน 1. ตรวจสอบระบบหล่อเย็น 2. ทำความสะอาดห้องเผาไหม้ 3. เปลี่ยนใช้หัวเทียนเย็น ตารางที่ 14.27 ปัญหาเครื่องยนต์เกิดสะอึก สาเหตุ การแก้ไข 1. หัวเทียนบอด 2. จังหวะจุดระเบิดไม่ถูกต้อง 3. ไฟแก่เกินไป 1. เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ 2. ตรวจสอบสายไฟแรงสูงที่หัวเทียนให้ถูกต้องตามลำดับการจุดระเบิด 3. ปรับไฟการจุดระเบิดให้ถูกต้อง ตารางที่ 14.28 ปัญหาเครื่องยนต์เกิดอาการจาม สาเหตุ การแก้ไข 1. ลำดับการจุดระเบิดไม่ถูกต้อง 2. ฝาครอบจานจ่ายร้าว 1. จัดลำดับการจุดให้ถูกต้อง 2. เปลี่ยนฝาครอบจานจ่าย ตารางที่ 14.29 ปัญหาการระเบิดที่ท่อไอเสีย สาเหตุ การแก้ไข 1. จังหวะการจุดระเบิดไม่ถูกต้อง 2. คอยล์จุดระเบิดเกิดการลัดวงจร 3. ตั้งจังหวะการเปิดปิดลิ้นผิด 1. ปรับตั้งจังหวะการจุดระเบิดให้ถูกต้อง 2. ตรวจสอบสายไฟและคอยล์ 3. ตรวจอบปรับตั้งลิ้นให้ถูกต้อง 14.4 ข้อขัดข้องของระบบหล่อลื่น ตารางที่ 14.30 ปัญหาแรงดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำ สาเหตุ การแก้ไข 1. ระดับน้ำมันหล่อลื่น 2. แบริ่งเพลาลูกเบี้ยวและแบริ่งก้านสูบมีระยะช่องว่างมากหรือชำรุด 3. น้ำมันหล่อลื่นมีความหนืดต่ำ 4. ปั้มน้ำมันหล่อลื่นชำรุด 5. สปริงลิ้นกดแรงดันชำรุด 6. ปั้มน้ำมันหลอลื่นเกิดการอุดตัน 7. น้ำมันหล่อลื่นรั่ว 8. ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นอุดตัน 9. เซนเซอร์วัดแรงดันน้ำมันชำรุด 1. เติมน้ำมันหล่อลื่นให้ได้ระดับ 2. เปลี่ยนแบริ่งใหม่ 3. เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นใหม่ 4. เปลี่ยนหรือปรับซ่อมปั้มน้ำมันหล่อลื่นใหม่ 5. เปลี่ยนสปริงลดแรงดัน 6. ทำความสะอาดท่อน้ำมันหล่อลื่น 7. แก้ไขจุดที่รั่ว 8. เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นใหม่ 9. เปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่ ตารางที่ 14.31 ปัญหาแรงดันน้ำมันหล่อลื่นสูง สาเหตุ การแก้ไข 1. ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นสูงเกินไป 2. สปริงแรงดันสูงเกินไป 3. ลิ้นลดแรงดันติดขัด 4. ท่อทางเดิมน้ำมันอุดตัน 5. เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันชำรุด 1. เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดที่เหมาะสม 2. เปลี่ยนสปริงลดแรงดันให้อ่อนลง 3. ทำความสะอาดลิ้นลดแรงดัน 4. ทำความสะอาดท่อทางเดินน้ำมัน 5. เปลี่ยนเซนเซอร์วัดระดับแรงดันน้ำมันใหม่ ตารางที่ 14.32 ปัญหาไม่มีแรงดันน้ำมันหล่อลื่น สาเหตุ การแก้ไข 1. ระดับน้ำมันหล่อลื่นต่ำมากเกินไป 2. ท่อส่งน้ำมันหล่อลื่นเกิดการอุดตัน 3. เกจวัดแรงดันชำรุด 4. ไม่มีกระแสไฟฟ้าไปยังเซนเซอร์วัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่น 5. ลิ้นลดแรงดันติดขัด 6. ปั้มหล่อลื่นไม่ทำงาน 1. เติมน้ำมันหล่อลื่นให้ได้ระดับ 2. ทำความสะอาดท่อส่งน้ำมันหล่อลื่น 3. เปลี่ยนใหม่ 4. เปลี่ยนใหม่ 5. ทำความสะอาดลิ้นกดแรงดัน 6. ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนปั้มน้ำมันหล่อลื่นใหม่ ตารางที่ 14.33 ปัญหาสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นมาก สาเหตุ การแก้ไข 1. ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นต่ำเกินไป 2. น้ำมันหล่อลื่นสกปรก 3. น้ำมันหล่อลื่นเกินระดับ 4. แหวนกวาดน้ำมันหล่อลื่นติดตาย 5. ลูกลูบและกระบอกสูบสึกหรอมาก 6. ใช้ความเร็วมากเกินไป 7. ซีลเพลาข้อเหวี่ยงรั่ว 8. ท่อน้ำมันหล่อลื่นภายนอกรั่ว 9. รั่วที่ประเก็นฝาครอบลิ้น 10. เครื่องยนต์ร้อนจัด 1. เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดที่เหมาะสม 2. เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นใหม่ 3. ถ่ายน้ำมันหล่อลื่นให้ได้ระดับ 4. เปลี่ยนแหวนกวาดน้ำมันหล่อลื่นใหม่ 5. คว้านกระบอกสูบและเปลี่ยนลูกสูบใหม่ 6. ลดความเร็วลง 7. เปลี่ยนซีลใหม่ 8. ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนท่อใหม่ 9. เปลี่ยนปะเก็นใหม่ 10. ลดอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์ ตารางที่ 14.34 ปัญหาน้ำมันหล่อลื่นเลอะออกมานอกเครื่อง สาเหตุ การแก้ไข 1. แหวนลูกสูบสึกหรอ 2. กระบอกสูบสึกหรอ 3. ฝาสูบ เสื้อสูบ ปั้มน้ำมันหล่อลื่นแตกร้าว 4. ซีลกันน้ำมันหล่อลื่นชำรุด 5. ปะเก็นฝาสูบและปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง 1. เปลี่ยนแหวนลูกสูบใหม่ 2. คว้านกระบอกและเปลี่ยนลูกสูบ 3. ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 4. เปลี่ยนซีลใหม่ 5. เปลี่ยนใหม่ |
| สรุป ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เมื่อใช้งานนาน ๆ ก็จะส่งผลให้เกิดการชำรุดเสียหายหรือความไม่สมดลของกับการทำงานของเครื่องยนต์รวมไปถึงระบบเชื้อเพลิงซึ่งเมื่ออุปกรณ์ชำรุดอาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงไหลไม่สะดวกและอาจจะทำให้น้ำมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์ดับได้ดังนั้นเมื่อเครื่องผิดปกติควรได้รับการแก้ไขทันที ระบบจุดระเบิดคือระบบที่สร้างกำลังงานให้กับเครื่องยนต์แต่เมื่อเครื่องยนต์ใช้งานนานๆอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบจุดระเบิดอาจจะชำรุดได้ ดั้งนั้นถึงมีการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขข้อขัดข้องเหล่านั้นให้หายไป ระบบหล่อลื่นควรตรวจสอบดูเป็นประจำเนื่องจาก เมื่อชิ้นส่วน เช่น เพลาข้อเหวี่ยง เพลาลูกเบี้ยวหรือชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวจะเกิดการเสียดเสียกันถ้าไม่มีน้ำมันหล่อลื่นอาจ ทำให้เกิดความฝืดได้ซึ่งจะเป็นการลดประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องยนต์ |
| กิจกรรมการเรียนการสอน |
| กิจกรรมครู | กิจกรรมนักเรียน |
| ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 1. ครูเกริ่นนำเรื่องปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับรถยนต์ | ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 1. นักเรียนตั้งใจฟังสาระสำคัญ |
| ขั้นดำเนินการสอน 1. ครูบอกสาเหตุและวิธีแก้ไขข้อขัดข้องภายในเครื่องยนต์ 2. ครูบอกสาเหตุและวิธีแก้ไขข้อขัดข้องของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 3. ครูบอกสาเหตุและวิธีแก้ไขข้อขัดข้องระบบจุดระเบิด 4. ครูบอกสาเหตุและวิธีแก้ไขข้อขัดข้องของระบบหล่อลื่น | ขั้นดำเนินการสอน 1. นักเรียนจดบันทึกข้อมูล 2. นักเรียนตอบคำถามที่ครูถาม |
| ขั้นสรุป 1. ครูสรุปเนื้อหาทั้งหมดให้นักเรียนฟัง 2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย | ขั้นสรุป 1. นักเรียนที่ฟังครูสรุปเนื้อหาทั้งหมด 2. นักเรียนซักถามข้อสงสัย |
| กิจกรรมการสอน ขณะเรียน รับฟังการบรรยายจากครูผู้สอน หลังเรียน ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียน สื่อการเรียนการสอน PowerPoint การประเมินผล ก่อนเรียน การตอบคำถามจากครูผู้สอน ขณะเรียน ความสนใจในการเรียน หลังเรียน สมุดจดเนื้อหา |